## Slide 1: Systemgrenzen der Forschungsarbeit
Annahme | Namibia-Basiswert
Netzemissionsfaktor | 220 kg CO₂e/MWh (Standortbezogen) Was wenn dynamisch ist?
Strompreis | 128 EUR/MWh (Standortbezogen), dynamisch?
realer WACC | 11 %(Standortbezogen)
H₂-Nachfrage | 10.000 kg/Tag (ebenfalls als sensitivität)
Elektrolyseurstrombedarf | 52,5 kWh/kg H₂
Kompressorstrombedarf | 1,7875 kWh/kg H₂
H₂-Heizwert | 120 MJ/kg H₂
Modellzeitraum | 8.760 Stunden
Zeitstandard | UTC
Weitere RED -3 kriterien

## Slide 2
Kriterium | Grenzwert im Modell | Wann bestanden?
zeitliche Korrelation S1 | monatlich | EE-Erzeugung ≥ Elektrolyseur- und Kompressorstrom in jedem Monat
zeitliche Korrelation S2 | stündlich | EE-Erzeugung ≥ Elektrolyseur- und Kompressorstrom in jeder Stunde
numerische Toleranz | 0,000001 MWh | eine kleinere Abweichung wird als Rundungsfehler akzeptiert
Mindest-THG-Einsparung | 70 % | berechnete Einsparung ≥ 70 %
fossiler Vergleichswert | 94 g CO₂e/MJ | gesetzlicher Referenzwert
maximale H₂-Intensität | 28,2 g CO₂e/MJ | Wert darf nicht überschritten werden
umgerechneter H₂-Grenzwert | 3,384 kg CO₂e/kg H₂ | Wert darf nicht überschritten werden
verwendeter H₂-Heizwert | 120 MJ/kg H₂ | Systemannahme für die Umrechnung
RFNBO-Strombedarf= Elektrolyseurstrom+ Kompressorstrom
EE-Strom= PV-Erzeugung+ Winderzeugung
PV + Wind ≥ Elektrolyseur + Kompressor in jedem Kalendermonat
regulatorische H₂-Intensität ≤ 3,384 kg CO₂e/kg H₂
PV(t) + Wind(t) ≥ Elektrolyseur(t) + Kompressor(t) in jeder einzelnen Stunde
regulatorische H₂-Intensität ≤ 3,384 kg CO₂e/kg H₂
S1 Szenario
S2 Szenario

## Slide 3: Untersuchte Sensitivitäten
Parameter | niedriger Wert | Basiswert | hoher Wert
Strompreis | 64 EUR/MWh | 128 EUR/MWh | 192 EUR/MWh
Elektrolyseur-CAPEX | 972,75 EUR/kW | 1.297 EUR/kW | 1.621,25 EUR/kW
Elektrolyseur-Strombedarf | 47,25 kWh/kg H₂ | 52,5 kWh/kg H₂ | 57,75 kWh/kg H₂
realer WACC | 7 % | 11 % | 15 %
PV-CAPEX | 690,75 EUR/kW | 921 EUR/kW | 1.151,25 EUR/kW
H₂-Speicher-CAPEX | 550,125 EUR/kg H₂ | 733,50 EUR/kg H₂ | 916,875 EUR/kg H₂
Windfall | Wind-CAPEX
25 % des Basiswerts | 444,875 EUR/kW
50 % des Basiswerts | 889,75 EUR/kW
Basiswert | 1.779,50 EUR/kW
150 % des Basiswerts | 2.669,25 EUR/kW

## Slide 4: Capex- Werte
Komponente | Literaturbandbreite bei Brandt | Rechnung | Basiswert unseres Modells
Photovoltaik | 600–1.242 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 921 EUR/kW
Onshore-Wind | 1.212–2.347 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 1.779,50 EUR/kW
PEM-Elektrolyseur | 804–1.790 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 1.297 EUR/kW
Kompressor | 741–8.414 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 4.577,50 EUR/kW
H₂-Druckspeicher | 454–1.013 EUR₍₂₀₂₃₎/kg H₂ | Mittelwert | 733,50 EUR/kg H₂
Im Laufe der Zeit kann ich andere Werte aus Literatur rausnehmen. Sie dienen als Startpunkt